## Slide 1
Secondo ordine

## Slide 2: Monocromatore a prisma
La dispersione (e la banda passante) non è costante con l
Maggior risoluzione nell’UV
Non ci sono effetti di secondo ordine

## Slide 4
Filtri
Passa banda
Passa alto
Normalmente si usa un filtro passa-alto in emissione per eliminare ulteriormente la luce di eccitazione diffusa.
Analogamente si può usare un filtro passa-banda in eccitazione per eliminare la “stray light”

## Slide 5
Normalmente in quarzo (trasparente nell’UV)
Per la fluorescenza tutte e quattro le facce trasparenti
CUVETTE

## Slide 6: Fine intermezzo “strumentale”
Torniamo alle misure di fluorescenza

## Slide 7: Osservabili: intensità
Dipende da:
Concentrazione di fluoroforo
Efficienza dell’assorbimento di radiazione (e)
Efficienza dell’emissione radiativa (resa quantica)
Ecc.
Em.

## Slide 8: Filtro interno

## Slide 9: Filtro interno
Campione diluito
Campione concentrato
Ecc.
Ecc.

## Slide 10: Filtro interno in emissione

## Slide 11: Attenzione!

## Slide 12: Assorbanza contro fluorescenza
Inoltre: l’assorbimento è un processo istantaneo, la fluorescenza no
sensibilità molto maggiore all’ambiente del cromoforo (processi non radiativi)
Sensibilità alla dinamica.

## Slide 13: Intensità: applicazioni
Misure di concentrazione (fino a nM, ma anche singola molecola)
Ambiente ed interazioni molecolari del fluoroforo, tramite F

## Slide 14
Partizione acqua membrana
KP
Stella et al., Biophys . J. 2004 86: 936–945.

## Slide 15
Processi di associazione

## Slide 17
pH

## Slide 18: Altri esempi quando parleremo del quenching

## Slide 19: Osservabili: intensità e resa quantica
L’intensità di fluorescenza è una misura relativa, perché dipende anche da:
Intensità della lampada
Efficienza dei monocromatori
Banda passante utilizzata
Sensibilità del tubo fotomoltiplicatore
Ossia dipende dallo strumento con cui è stata determinata
Al contrario,
l’assorbanza è una misura assoluta [A=log(I0/I)]
la resa quantica è una misura assoluta [=kr/(kr+knr)]

## Slide 20
Osservabili: resa quantica
misura diretta
Bisogna raccogliere i fotoni emessi in tutte le direzioni
Sfera integratrice
Materiale altamente riflettente (es. teflon)
Alternativa: misura calorimetrica

## Slide 21
Osservabili: resa quantica
misure per confronto

## Slide 22
S dipende da lexc e lem: standard e campione devono avere spettri simili.
Osservabili: resa quantica
misure per confronto

## Slide 23
Osservabili: resa quantica
misure per confronto
Se standard e campione sono in solventi differenti:
La frazione di luce raccolta dal rivelatore dipende dagli n
qi
qo

## Slide 24
Angolo solido in coordinate sferiche
L’intero angolo solido è 4p

## Slide 25
qi
qo
A causa del diverso indice di rifrazione tra cuvetta ed esterno viene rivelata una frazione della luce pari a

## Slide 26: Legge di Snell

## Slide 27
Indice di rifrazione a 500 nm
Aria: 1
Acqua: 1.337
Metanolo: 1.345
Etanolo: 1.365
Cicloesano: 1.431
N.B.:
dipendono da l!
refractiveindex.info
Per acqua-cicloesano, il fattore di correzione è
(1.431/1.337)2=1.14